Учебно-исследовательская лаборатория

мехатронных систем и приводов роботов

Разработчик проекта:

ООО «РУСУЧПРИБОР»

Разработчик проекта – ООО «РУСУЧПРИБОР»

ООО «РУСУЧПРИБОР» является компанией - преемником лучших традиций в области разработки, производства и поставки учебной техники ВСНПО «Союзучприбор», одним из самых авторитетных производителей и поставщиков учебного оборудования в Российской Федерации, участником Межгосударственной ассоциации разработчиков и изготовителей учебной техники («МАРПУТ»), ассоциированным членом WORLDDIDAC.

Основные направления деятельности:

- Комплексное оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских «под ключ» по различным дисциплинам и направлениям подготовки с использованием проектных технологий;

- Разработка, изготовление, поставка полного спектра учебного оборудования для всех уровней образования, в том числе:

  - типовых комплектов учебного оборудования для профессионального образования;

  - учебного оборудования для лабораторий по естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

  - учебно-производственного и технологического оборудования для учебных целей;

  - демонстрационного оборудования, наглядных пособий;

  - автоматизированных лабораторных практикумов;

  - технических средств обучения;

  - мебели.

Основные соисполнители проекта

по ресурсу «Учебно-лабораторное оборудование» (производственная база ООО «Русучприбор»)

Другие участники проекта

| Мебель | Компьютеры | Учебное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель лабораторной мебели Компания «СпецБалтМебель», 2002 г | Разработчик и изготовитель компьютерной техники и программного обеспечения компания «Аквариус», 1989 г. | Разработчик и изготовитель учебно-лабораторного оборудования - компания «Учтехпрофи», 2007 г. |

Лабораторный комплекс

«Мехатронные системы»

Компоновка лаборатории – вариант А

Компоновка лаборатории – вариант Б

Спецификации.

I. Учебное оборудование

| № | Описание | Изображение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследовательский комплекс «Динамическая платформа с тремя степенями свободы «Трипоид», исполнение стендовое компьютерное Назначение: комплекс позволяет задавать случайные колебания или колебания и отклонения необходимой величины в пространстве (заложенные в техические. характеристики комплекса) для рабочей площадки динамической платформы. Позволяет исследовать задачи динамической стабилизации , измерения углов крена, испытания объектов в различных условиях работы – при вибрациях, отклонениях, перемещениях. Состав и технические характеристики: 1. Динамическая платформа «Трипоид» - 1 шт. Количество степеней свободы — 3+(тангаж, рыскание, крен); Тип двигателей по осям – шаговый двигатель: — мощность привода 70 Вт — ток обмотки ШД 3 А — точность 5% — число шагов 200 имп /об — режим работы полушаговый с динамическим торможением. Углы прокачки для платформы в пространстве в любом направлении (35 градусов; Минимальная скорость отработки по любому направлению – 0,01 град/мин; Максимальная скорость отработки по любому направлению – 60 град/сек; Точность позиционирования в пространстве по любому направлению – 5 мм; Разрешающая способность позиционирования в пространстве по любому направлению – 0,0025 мм; Управление от персонального компьютера по порту USB; Интегрированная математическая модель в систему управления DELTA робота Высокоточные планетарные редукторы компании APEX, PG060 c угловой точностью 10 угловых секунд. Передаточный коэффициент 1\25 Грузоподъемность - до 2 000 гр. 2. Программный модуль для ЭВМ для задания перемещений в пространстве, для задания случайных и описанных колебаний платформы (1 шт.) 3. Комплект соединительных кабелей (1 шт.) 4. Устройство для размещения платформы (металлическая рама-подиум, габаритами - 450х350х600 мм с интегрированной системой управления) (1 шт.) 5. Руководство по эксплуатации комплекса 6. Методические указания по проведению следующего перечня лабораторных работ: Задание и измерение случайных колебаний в пространстве. Решение задачи динамической стабилизации. Задание и измерение описанных колебаний и перемещений в пространстве. Сборочные работы ( при оснащении комплекса специализированным захватом* УСЗ12). 7. Ноутбук Aquarius NS715 Габаритные размеры комплекса: 1200х1200х1200 мм. Масса комплекса: 50 кг. |  | 3 |
| 2 | Исследовательский комплекс «Робот с прямоугольной цилиндрической системой координат», исполнение стендовое компьютерное Состав и техническое описание: 1. Робот с прямоугольной цилиндрической системой координат (1 шт.) Три степени подвижности Независимый привод схвата, реализованный на цифровом бесколлекторном двигателе, с разрешением 400 им/об. Высокоточные линейные привода с использованием шарико-винтовых пар диаметром 12 мм и гайкой качения с предварительным натягом. Направляющие качения сечением 15х10мм и ресурсом до 150 00 метров, оснащенные клапаном масленкой. Бесконтактные индуктивные датчики начального положения для каждого электропривода компании время срабатывания 0,1 сек, расстояние срабатывания 2 мм, предельная частота срабатываний 10 кГц. Гибкая защитная гофра приводов перемещения. Встроенный в управляющий микроконтроллер алгоритм линейной интерполяции. USB-порт управления. Работа в режиме Станок с ЧПУ с возможностью применения фрезерной головки для сверления и фрезерования. Трехмерный виртуальный имитатор процесса обработки и формообразования. Аппаратное программируемое ограничение трех рабочих зон. Повышенная жесткость конструкции, предельная грузоподъемность - 2 кг. Характеристики робота: - Приводы Х,Y, W, схват- шаговые высокоточные, мощностью 60 Вт - Х - ход 300 мм, разрешение 0,01 мм, на ШВП; -Y - 300 мм, разрешение 0,01 мм, на ШВП - W - поворот на 270 градусов, разрешение 0,01 гр; 2. Ноутбук Aquarius NS715 |  | 3 |
| 3 | Портальный сборочный робот Назначение: исследование химических процессов, смешивание опасных реагентов, высокоточные фрезерные работы, прецизионные сборочные работы, исследование приводов и систем управления. Состав и техническое описание: 1. Портальный сборочный робот (1 шт.) Технические характеристики: Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц Независимый привод схвата, реализованный на цифровом бесколлекторном двигателе, с разрешением 400 им/об. Интегрированный разъем подключения дополнительного оборудования в несущую систему робота. Три степени подвижности в базовой конфигурации. Цилиндрическая прямоугольная декартова система координат. Возможность оснащения техническим зрением, механический разъем ИВВЖ-1 USB-интерфейс, скорость 115200 кбит\сек Высокочастотная фрезерная головка 25000 об/мин, зажим инструмента от 1мм до 3 мм. Прецизионное позиционирование с точностью до 0,001 мм Высокоточные линейные приводы с использованием шарико-винтовых пар диаметром 12 мм и гайкой качения с предварительным натягом. Направляющие качения сечением 15х10мм и ресурсом до 150 00 метров, оснащенные клапаном масленкой. Бесконтактные индуктивные датчики начального положения для каждого электропривода компании, время срабатывания 0,1 сек, расстояние срабатывания 2 мм, предельная частота срабатываний 10 кГц. Гибкая защитная гофра приводов перемещения. Скорость перемещения 800 мм/мин. Защитная кабина: — размер - 800х800х800 мм — оснащена системой отвода воздуха или пыли из рабочей зоны оборудования, — люминесцентная лампа подсветки с электронным балластом 12Вт, 220В. Высокомоментные приводы перемещения до 60 Н/м. Открытый протокол управления. Одновременное управление 4 координатами. Язык программирования G код. Максимальные размеры рабочей области: Продольное горизонтальное перемещение (вправо-влево) - 160мм. Поперечное горизонтальное перемещение (вперед - назад) - 130мм. Вертикальное перемещение (иначе - максимальная высота) - 50мм (без учета переустановки фрезерной головки по высоте). Максимальная величина подачи - 500 мм/мин. Масса без корпуса - 27,9 кг, с несущей системой - 56 кг. 2. Программное обеспечение (два модуля) на CD (обеспечивает управление стендом, имитатор стенда). 3. Техническое описание, паспорт робота. 4. Ноутбук Aquarius NS715 |  | 3 |
| 4 | Исследовательский комплекс «Робот со сферической системой координат», исполнение стендовое компьютерное Назначение: Исследование кинематики и систем управления сложных мехатроных систем, овладение навыками программирования и сборки и наладки узлов сложных мехатронных систем, исследование точности системы позиционирования и преобразования координат. Состав и технические характеристики: 1. Робот со сферической системой координат (1 шт.) Технические требования: Питание от сети переменного тока 220В, 50Гц. Потребление 250 Вт в режиме работы. Потребление 25 Вт в дежурном режиме. Функция зеленый режим, алгоритм эффективного энергопотребления и резервирования мощности. Независимый привод схвата, реализованный на цифровом бесколлекторном двигателе, с разрешением 400 им/об. Три степени подвижности. Сферическая зона обслуживания. Встроенная система управления и диагностики класса PCNC. Встроенная линейная интерполяция с динамической коррекцией точности перемещения класса POP2 (внутр. классификация). Открытый протокол управления. USB порт . Предельная грузоподъемность 1,0 кг. Скорость поворота звеньев 720 градусов\минута Дина звена 1 – 250 мм Длина звена 2- 270 мм Длина звена 3- 120 гр. Максимальный вылет рабочего органа робота -650мм. Разрешение 0,1 мм Повторяемость +-4 мм Программная корректировка люфта, разрешение+-1мм Тип механизма — тягово-шарнирный рычажный с применением высокоточных червячных редукторов. Материал редуктора Д16Т-литье. Аппаратная реализация алгоритмов интерполяции 4 оси (3 оси + схват). Порт передачи данных с ЭВМ – USB. Открытый протокол передачи данных. Проблесковый импульсный маячок индикатора работы. Отдельный блок управления, с клавишей аварийного останова и индикацией режима работы. Габаритные размеры - 1400х600х1000 мм. 2. Комплект соединительных кабелей - 8 шт.*3 метра. 3. Программный модуль на CD (обеспечивает управление стендом, имитатор стенда):. 4. Книга по программированию на машинном уровне (1 шт.) 5. Техническое описание, паспорт робота. 6. Джойстик (1 шт.) 7. Ноутбук Aquarius NS715 |  | 3 |

Спецификации.

II. Компьютеры и сетевое оборудование

| № | Описание | Изображение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер преподавателя - моноблок - touch screen - вход по отпечатку пальца - доступ в сеть Wi-Fi № модели Aquarius Cmp AIO A15 Характеристики процессора Процессор INTEL ATOM D510 1.66GHz Размер кэша 1 уровня 32KB I-CACHE AND 24KB D-CACHEX2 Размер кэша 2 уровня 512K X 2 Операционная система Тип Linux / Window XP /Windows 7 Характеристики дисплея Размер по диагонали 18.5 “ Совместимость с SDTV Да Соотношение сторон 16:9 Разрешение дисплея 1366×768 Шаг пикселей 0.3мм(Гор)×0.3мм(Верт) Контрастность 1000:1 Яркость 250 cd/m² Горизонтальный угол обзора 170 Вертикальный угол обзора 160 Время отклика 5мс Накопители Жесткий диск SATA 160G Другие DVD-RW Память Тип DDR2 667MHz Емкость до 2GB Характеристики аудио Динамики 2 канала Аудио выход 1.5W×2(только для ПК) Эквалайзер Нет Регулятор тембра (НЧ, ВЧ, баланс) Да Дополнительные характеристики Совместимость флеш-карт 3 IN 1 SD/MMC/MS Carder Таймер сна Да Метка канала Да Переименование канала Да Коммуникации Локальная сеть RJ-45 Да Беспроводная сеть 802.11b/g Да Камера 1.3Mega pixel Порты ввода/вывода Кардридер SD/MS/MMC VGA Нет Наушники Да Вход питания пост. тока 12V/4A USB порты 4xUSB2.0 Вход микрофона Да Вход радио опционно Вход аудио/видео опционно Вход HDMI опционно DVD ROM опционно Другие Нет Аксессуары Блок питания переменного тока Да Компакт-диск (WINDOWS XP драйверы) Руководство Да Руководство по быстрому старту Нет Руководство пользователя Да Гарантийный лист Да Аудио/видео кабель опционно Другие Нет Общая информация Стандарт безопасности CE Напряжение питания ~110-240 В Потребляемая мощность <50 ВА Потребляемая мощность в режиме ожидания <1 ВА Цвет корпуса Белый Упаковочная информация Размеры (Ш/В/Г) (мм) 453×387×43.2 мм |  | 1 |
| 2 | Персональный компьютер студента - ноутбук Технические характеристики Aquarius NS715 Процессор Intel® Core i3 processor i3-350M 2.26/3M /Celeron® M P4500 (1,86 ГГц, 2 Mб L2) Чипсет Mobile Intel® QM57 Express ОЗУ 1 ГБ DDR3 1066 МГц, до 8 ГБ Накопитель на жестком диске 250Гб/160 ГБ, 2,5" Оптический привод Supermulti DVD+RW Разрешение экрана 1366х768; 1600x900 Графическая подсистема Intel® GMA HD Считыватель карт памяти поддержка форматов MMC\RSMMC\SD\ mini SD \SDHC \SDXC compatible\MS \MS Pro \MS Duo Диагональ 15,6" Вэб камера Встроенная Вэб камера 2.0 Мп Беспроводная сеть 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR Сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит Клавиатура Полноразмерная, с дополнительными цифровыми клавишами Аккумулятор Батарея 6-секционная li-ion Адаптер 65 Вт Гарантия Стандартная 2 Года Технические характеристики Докстанция(Тип 1) Порты и разъёмы USB 7 портов USB 2.0 Порты вывода видеосигнала 1хVGA порт 1хDVI-D порт Порты для подключения наушников и микрофона 1 для наушников 1 для микрофона Сетевой разъём 1хRJ-45 Ком порт 1xRs232 Порт подключения к ноктбуку 1хDocking port Разъём питания 1xDC-in jack Технические характеристики Докстанция(Тип 2) Дискретный видеоадаптер Nvidia Quadro FX 880M Жесткий диск Возможность установки 2.5 дюймового жесткого диска Порты и разъёмы USB 7 портов USB 2.0 Порты вывода видеосигнала 1хVGA порт 2хDVI-D порт 1xHDMI порт Порты для подключения наушников и микрофона 1 для наушников 1 для микрофона Сетевой разъём 1хRJ-45 Ком порт 1xRs232 Порт подключения к ноктбуку 1хDocking port |  | 1 |
| 3. | Сетевое оборудование – точка доступа Wi-Fi Тип Wi-Fi точка доступа (802.11n) Поддержка VPN pass through есть WAN-порт Ethernet 10/100 Мбит/сек Маршрутизатор есть Коммутатор 4xLAN Защита информации WPA, WPA2 |  |  |

Спецификации.

III. Мебель

| № | Описание | Изображение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол студента (на 2 рабочих места) Прессованная многослойная ДСП толщиной 25мм Текстурированное толщиной 0,8 мм покрытие, с обеих сторон Граница поверхности стола - твердый ударопрочный серый RAL 7047 защитный пластик толщиной 3 мм. Покрытие должно быть стойким к химическим и тепловым воздействиям. Каркас из стальной трубки с кислотоупорным покрытием эпоксидной смолой. Спаянная структура стола с вворачиваемыми ножками Цвет: серый RAL 7047 Подстраиваемые по высоте ножки для компенсации неровностей на полу, максимальное регулирование: 30 мм, черный пластмассовый материал. Габариты, не более: 1800 x 800 x 750 мм (ШxГxВ) |  | 12 |
| 2 | Стул студента материал сиденья и спинки - (стандартный цвет - чёрный, другие цвета - по заказу); размер сиденья - 470х460 мм, спинки - 400х320 мм; регулировка высоты с помощью газ-лифта; регулировка спинки по высоте и углу наклона; пластиковые подлокотники; пластиковые ролики. |  | 24 |
| 3. | Стол лабораторный Прессованная многослойная ДСП толшиной 25мм Текстурированное толщиной 0,8 мм покрытие, с обеих сторон Граница поверхности стола - твердый ударопрочный серый RAL 7047 защитный пластик толщиной 3 мм. Покрытие должно быть стойким к химическим и тепловым воздействиям. Каркас из стальной трубки с кислотоупорным покрытием эпоксидной смолой. Спаянная структура стола с вворачиваемыми ножками Цвет: серый RAL 7047 Подстраиваемые по высоте ножки для компенсации неравностей на полу, максимальное регулирование: 30 мм, черный пластмассовый материал. Габариты не более: 1200 x 800 x 750 мм (ШxГxВ) |  | 1 |
| 4. | Стул преподавателя материал сиденья и спинки - ткань (стандартный цвет - чёрный, другие цвета - по заказу); размер сиденья - 470х460 мм, спинки - 400х320 мм; регулировка высоты с помощью газ-лифта; регулировка спинки по высоте и углу наклона; пластиковые подлокотники; пластиковые ролики. |  | 1 |
| 5. | Шкаф для хранения приборов (ДСП или сталь) Имеет два варианта исполнения: из ламинированной ДСП; из стали с полимерным покрытием (замки с ключами входят в стандартную комплектацию). |  | 2 |

Описание материалов

| Вариант покрытия | Описание |
| --- | --- |
| Меламин | Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной 22 мм, торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм. Не изменяется при кратковременном воздействии разбавленных кислот, щелочей и органических растворителей. Выдерживает кратковременное воздействие температуры до 100 град. С. |
| Labgrade | Представляет собой композитный пластик высокого давления толщиной 0,5 мм, наклеенный на влагостойкую ламинированную ДСП толщиной 28 мм, торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм. Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных кислот и щелочей. Выдерживает воздейстивие температур до 140 град. С, обладает хорошей износостойкостью. |
| Trespa | Монолитный пластик сверхвысокого прессования, разработанный специально для лабораторной мебели. Обладает высокой ударопрочностью, влагостойкостью и износостойкостью. Устойчив к длительному воздействию температур до 140 град. С и кратковременному нагреву до 180 град. С. Проявляет высокую стойкость при длительном воздействии многих концентрированных кислот. Слабо устойчив к плавиковой кислоте. |
| Слопласт | Представляет собой монолитный слоистый пластик сверхвысокого прессования. Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных кислот и щелочей. Устойчив к действию температуры до 140 град. С, обладает высокой ударопрочностью, влагостойкостью и механической прочностью. |
| Полипропилен | Широко применяемый полимерный материал. Обладает высокой устойчивостью к больштнству концентрированных кислот, в том числе к плавиковой. Характеризуется высокой механической прочностью, влагонепроницаемостью, стойкостью к воздействию достаточно высоких температур - температура плавления около 170 град. С. Не очень высокая абразивная устойчивость. |
| Нержавеющая сталь | Обладает высокой устойчивостью к воздействию температур, механической прочностью, хорошей химической стойкостью к большому количеству веществ |

Спецификации.

IV. Технические средства обучения

| № | Описание | Изображение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультимедиа-проектор ACER S5200 - короткофокусный - для интерактивных досок РАЗРЕШЕНИЕ: XGA(1024x768) ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ РАЗРЕШЕНИЕ: Maximum UXGA (1,600 x 1,200), WSXGA+ (1,680 x 1,050) РАБОЧИЙ ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ: 4:3 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ: 4:3, 16:9 ЯРКОСТЬ: 3000 КОНТРАСТНОСТЬ: 2500:1 ДИАГОНАЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: 1.0 - 6.3 м СВОЙСТВА ОБЪЕКТИВА РАССТОЯНИЕ ДО ЭКРАНА: 0.5 - 3.2 м THROW RATIO: 0.61 КОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИИ ПО ВЕРТИКАЛИ: +/-40 |  | 1 |
| 2 | Интерактивная доска Smart Board 640 Вес 6.7 кг Диагональ 121 см Напряжение питания Питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте) В/Гц Поддержка разрешений при работе с проекторами 640х480:1600х1200 Потребляемая мощность 1 Вт Принцип работы Резистивная технология Размеры в рабочем положении 106.7х81.3х13 см Разрешение 4000х4000 на прикосновение Размер рабочей поверхности 975х730 мм Тип интерактивного оборудования Доска прямой проекции |  | 1 |
| 3. | Доска трехэлементная |  | 1 |
| 4. | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) Макс. разреш. фотопечати: 5760х1440 т/д Скорость печати текста до: 28 стр/мин Встроенный копир: Да Встроенный сканер: Да Оптическое разреш. сканера: 600x1200 т/д Интерфейс связи с ПК: USB 2.0 Кабель USB: доп. опция |  | 1 |

Сводная спецификация

лабораторного комплекса «Мехатронные системы»

| № | Категория | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-лабораторное оборудование | Стенд А. Исследовательский комплекс «Динамическая платформа с тремя степенями свободы «Трипоид» | 3 |
|  |  | Стенд Б. Исследовательский комплекс «Робот со сферической системой координат» | 3 |
|  |  | Стенд В. Портальный сборочный робот | 3 |
|  |  | Стенд Г. Исследовательский комплекс «Робот со сферической системой координат» | 3 |
| 2 | Мебель | Столы студентов | 12 (в составе стендов) |
|  |  | Стол преподавателя | 1 |
|  |  | Стулья | 25 |
|  |  | Шкафы для приборов | 2 |
| 3 | Компьютеры сетевое и оборудование | Компьютер студента | 12 (в составе стендов ) |
|  |  | Компьютер преподавателя | 1 |
|  |  | Точка доступа Wi-Fi | 1 |
|  |  | Доска интерактивная | 1 |
| 4 | Технические средства обучения | Мультимедиа-проектор с настенным креплением | 1 |
|  |  | Доска трехэлементная | 1 |
|  |  | Многофункциональное устройство | 1 |

Итоговое предложение по цене

лабораторного комплекса «Мехатронные системы»

| № | Наименование оборудования | Стоимость с НДС (руб) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-лабораторное оборудование | 5 088 180 |
| 2 | Компьютеры и сетевое оборудование | 43 300 |
| 3 | Лабораторная мебель | 67500 |
| 4 | Технические средства обучения | 217 300 |
|  | ИТОГО: | 5 416 280 |