Отчетные материалы по гос. контракту № № 02.740.11.0205 от «7» июля  2009 г.  в рамках федеральной целевой программы «научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013гг.

Тема: «Нелинейные проблемы механики деформируемого твердого тела с приложениями к задачам аэроупругости, устойчивости и разрушения элементов конструкций»

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический университете им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)

Ключевые слова: численные методы, стеснение, малоцикловая усталость, статическая прочность, циклическая трещиностойкость, полуэллиптическая трещина, пластичность, ползучесть

- Цель проекта

Комплексный анализ нелинейных проблем механики деформируемого твердого тела для геометрии объектов различной размерности от линейного стержня до полномасштабной конструкции вертолета.

- Основные результаты проекта

Для пространственных тел из упругопластического материала в рамках теории течения построены определяющие соотношения, связывающие между собой, в отличие от известных в литературе, приращения истинных компонент напряжений и истинных компонент деформаций и предназначенные для исследования упругопластической неустойчивости плоских стержней при растяжении. Для достоверной оценки напряжений на лопастях при произвольном пространственном движении вертолета необходима разработка методики приложения дисковых теорий к аэроупругому расчету композитных лопастей, которая позволяет сберечь вычислительные ресурсы при моделировании сложного движения винта вместе с вертолетом. Разработка методики построения матрицы податливости многослойного композиционного стержня в общем случае сложного нелинейного нагружения по результатам расчетных и натурных экспериментов необходима для правильного моделирования многослойного упругого элемента в аэроупругом расчете. Разработаны: модель упруго-пластического напряженно-деформированного состояния полуэллиптической трещины в полном диапазоне смешанных форм деформирования с учетом членов высоких порядков; алгоритм и методика исследования и интерпретации качественных и количественных характеристик поведения и состояния полуэллиптической трещины в условиях маломасштабной и развитой пластичности и ползучести; аппроксимационные К-тарировочные функции для типовых форм поверхностных дефектов в обшивке и элементах силового набора вертолета; модель роста трещины, основанная на понятии характеристического расстояния в условиях пластичности и ползучести.

- Назначение и область применения результатов проекта

Полученные научные результаты рекомендуется  использовать для исследования аэроупругих характеристик несущего винта на композиционном упругом элементе и для расчета критических режимов несущего винта и для определения параметров и критериев разрушения при смешанных типах статического и циклического деформирования с учетом ползучести алюминиевых при нормальной и повышенной температуре. Это позволят более точно прогнозировать остаточный ресурс и несущую способность летательных аппаратов.

- Перспективы развития исследований

Полученные соотношения, связывающие между собой, приращения истинных компонент напряжений и истинных компонент деформаций и модель упругопластического напряженно-деформированного состояния полуэллиптической трещины, теоретические и  экспериментальные исследования по прочности и динамике несущего винта позволяют продолжить сотрудничество КНИТУ-КАИ с Ливерпульским университетом в создании перспективной исследовательской лаборатории в области аэродинамики и аэроупругости вертолетных конструкций.

Руководитель работ по проекту

Профессор, д. ф.-м.н.							В.Н. Паймушин