Отчетные материалы по гос. контракту №16.740.11.0716 в рамках федеральной целевой программы «научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013гг.

«Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки (СВВП)»

Для ротора, использующего эластичные лопасти, необходимо разработать эффективную систему уборки лопастей. В 1972 году в США зарегистрирован патент на роторную систему с гибкими лопастями, в которой каждая лопасть принудительно сворачивается на отдельный барабан при помощи дополнительных двигателей, редукторов и трансмиссий. Для сворачивания лопастей в этой системе используются достаточно тяжелые и сложные дополнительные механизмы, количество которых растет с увеличением числа лопастей. По  этой  причине  американская  конструкция  получилась  тяжелой  и сложной и не нашла практического применения.

В 1994 году В. А. Павловым,  Л. В. Приваловым  и  А. В. Рыбаковым  запатентована схема сворачивания, в которой уборка лопастей осуществляется естественным образом - за счет кинетической энергии вращения винта. Преимуществом такой роторной системы является простота, надежность и малый вес, поскольку для уборки лопастей не требуется дополнительных устройств. Основными элементами этой конструкции являются: барабан намотки, на который при уборке наворачиваются эластичные лопасти; наружный диск и гибкие лопасти.

Данная работа ставит своей целью теоретическое подтверждение возможности уборки лопастей в роторной системе; разработку методики расчета параметров такой системы; исследование сворачивания роторной системы после взлета и посадки летательного аппарата и определение характеристик этого процесса.

Предлагается крыло вертикального взлета и посадки в виде осесимметричного диска, из которого на взлете и при посадке выдвигаются лопасти вертолетного типа, превращающие его в несущий винт, а в горизонтальном полете на большой скорости выдвигаются консоли крыла, позволяющие уменьшить угол атаки диска и повысить аэродинамическое качество диска-крыла в целом, а при достижении околозвуковых скоростей консоли могут быть убраны в диск, превращая самолет в сверхзвуковой с крылом малого удлинения, если диск имеет чечевицеобразный или многоугольный профиль. Такое крыло может служить несущей поверхностью и инструментом для перехода с одного режима полета на другой многих типов летательных аппаратов: скоростных и грузоподъемных, гражданских и военных, а также средством посадки космических аппаратов.

Для уборки лопастей реактивный привод крыла отключается, барабан затормаживается, при этом на него наворачиваются тросы и лопасти втягиваются внутрь. Очевидным преимуществом данной конструкции является то, что для преобразования несущей системы не нужны дополнительные энергетические установки, редукторы и трансмиссии.

Внутренний барабан намотки и дисковое крыло рассматриваются абсолютно жесткими, а лопасти – упругие и присоединены к внутреннему барабану абсолютно гибкими и невесомыми нитями. Барабан намотки и крыло вращаются относительно упругой оси вращения, проходящей через центр масс барабана. Рассмотрение ограничиваем случаем, когда нити, соединяющие лопасти с барабаном, натянуты.

Лопасти несущего винта выпускаются в поток через установленные на крыле с равным угловым шагом фильеры - внутри фильер лопасти движутся без трения. Каждая из фильер установлена на крыле посредством карданного подвеса.

Результаты работы позволяют определить нагрузки, действующие на роторную систему при уборке лопастей и сформулировать рекомендации для проектирования и прочностного расчета подобных систем.

В результате исследований построена математическая модель движения роторной системы при наворачивании произвольного количества эластичных лопастей на один барабан намотки. Приведенный в работе подход может быть использован в дальнейшем как при исследовании разворачивания роторной системы данного типа, так и при изучении ее взаимодействия с летательным аппаратом на различных режимах работы.