Отчетные материалы по гос. контракту № 02.740.11.0407 от «30» сентября 2009 г.в рамках федеральной целевой программы «научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013гг.

Тема: «Разработка тригенерационной установки на базе парокомпрессионного теплового насоса с газопоршневым приводом»

Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ-КАИ), г. Казань.

Ключевые слова: Тригенерация, мини-ТЭЦ, тепловой насос

- Цель проекта

1.1 Существующие прогнозы говорят о том, что в связи с ограниченностью энергоресурсов, тенденция увеличения тарифов на энергию от централизованных сетей сохранится в обозримом будущем. Во всем мире растет интерес потребителей к созданию собственных автономных источников энергии. К тому же возросшее экологическое сознание способствовало принятию ряда международных соглашений по экологии, требующих более рационального использования энергоносителей и снижению негативного воздействия энергопроизводителей на окружающую среду. Основной проблемой, сдерживающей внедрение локальных энергоустановок, является их недостаточная эффективность и длительный срок окупаемости.

1.2. Целью выполнения проекта является разработка тригенерационной установки с высокой эффективностью генерации энергии, а также исследования и разработка способов повышения эффективности локальных энергетических установок на базе газопоршневых приводов и парокомпрессионных теплонасосных установок. Решение задачи достигается путем разработки комплекса математических моделей, методов и программы для многокритериальной оценки энергетических характеристик тригенерационных установок на базе парокомпрессионных теплонасосных установок с приводом от газопоршневого двигателя, создания методик расчета и разработки системы утилизации теплоты отходящих газов двигателя внутреннего сгорания, проведения экспериментальных и численных исследований с целью определения оптимальных режимов работы тригенерационной установки в зависимости от различных внешних условий с дальнейшей выдачей рекомендаций на проектирование тригенерационных установок.

- Основные результаты проекта

В ходе выполнения проекта создана опытно-промышленная тригенерационная установка на базе газопоршневого двигателя ОАО «КАМАЗ» КАМАЗ 820.20-200 с блоком утилизации теплоты выхлопных газов двигателя и охлаждающей жидкости, а также присоединенного теплового насоса НТ-110 парокомпрессионного типа и экспериментальный стенд для исследования характеристик ТГУ.

Рис. 1 - Общий вид экспериментальной установки.

Разработана вычислительная модель тригенерационной установки в программном комплексе «ПОТОК». Программный комплекс «ПОТОК» прошел регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и на него получены регистрационные документы.

Проведенные численные и экспериментальные исследования характеристик NUE позволили получить ряд эмпирических зависимостей, представляющих научную новизну для определения характеристик проектируемых установок расчетным путем для различных рабочих тел в ТНУ.

| Для R12 . |  |
| --- | --- |

Для других рабочих тел полуэмпирические уравнения для коэффициента преобразования имеют следующий вид:

| R22 |  |
| --- | --- |
| R134 |  |
| R407 |  |
| R290 |  |
| R600a |  |
| R410 |  |
| R404 |  |

Выявлены расчетным и экспериментальным путем оптимальные схемные решения ТНУ с эффективностью на 20 % выше, чем у имеющихся аналогов. Определены оптимальные параметры для данного типа энергетических установок.

Получена графическая зависимость коэффициента топливной эффективности от коэффициента преобразования.

Рис. 2 - Зависимость коэффициента топливной эффективности отопительных установок  
от коэффициента преобразования ТНУ

Из анализа результатов исследований видно, что тепловой насос с электроприводом при существующих тарифах на тепловую и электрическую энергию становится конкурентоспособным с газовой котельной при коэффициенте преобразования φ = 7,3. ПТНУ с газопоршневым приводом выходит на уровень конкурентоспособности при φ=3,8.

Коэффициент топливной эффективности для ПТНУ с газопоршневым приводом при φ ≥ 3,8 превышает значение Кт = 1,8 для газовой котельной  и достигает значения Кт = 2,5 при φ = 5. Тепловые насосы являются видом отопительных установок, которые при повышении их эффективности превосходят газовые котельные.

Применение в России в условиях централизованного теплоснабжения при существующих тарифах на электрическую и тепловую энергию ПТНУ с газопоршневым приводом более целесообразно, чем с электрическим, т.к.  они становятся экономически эффективными при коэффициенте преобразования около 4.

Таблица 1. - Характеристики созданной научной продукции

| Наименование параметров | Норма |
| --- | --- |
| Газопоршневой двигатель | КамАЗ 820.20-800 |
| Номинальная электрическая мощность, кВт | 100 |
| Максимальная электрическая нагрузка в один прием, кВт | 70 |
| Род тока | Переменный трехфазный |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности (при индуктивной нагрузке) | 0,8 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Номинальный ток, А | 180 |
| Номинальный наклон регуляторной характеристики двигателя, % | 2…6 |
| Часовой расход топлива при номинальной мощности, л/ч, не более | 29,7 |
| Относительный расход масла на угар, от расхода топлива, % | 0,5 |
| Минимальная нагрузка, допускаемая длительно (без ограничения продолжительности работы), кВт, не менее | 25 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 178,5 |
| КПД при номинальной нагрузке на АГ100,% | 40-50 |
| Номинальный расход воды во внешнем контуре охлаждения, м3/ч | 7 |
| Перепад температуры воды при номинальной нагрузке, град.С | 90/70 |
| Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности без дополнительной заправки маслом (не менее), ч | Без ограничений |
| Рабочее давление в системе внешнего контура, не более, бар | 6 |
| Давление испытаний внешнего контура, не менее, бар | 10 |
| Рабочий агент теплового насоса | фреон R12 |
| Смазочное масло | ХФ12-16, ХАЗО |
| Количество заправляемого масла, кг | 20 + 30% |
| Количество заправляемого фреона, кг | 200 + 30% |
| Теплоноситель | Вода ОСТ 24.203.03-90 |
| Теплопроизводительность ТНС, Гкал/ч при следующих условиях: | 0,103 |
| температура теплоносителя на выходе из конденсатора,°С | от 55 до 60 |
| температура воды на входе в испарители,°С | 1,4 |
| количество воды НПИ тепла, м3 | 158-162 |
| Установленная мощность электродвигателя компрессора, кВт | 75 |
| Напряжение силовых цепей, В | 380 |
| Напряжение цепей управления, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |

Полученные зависимости обладают мировой новизной, изложены в материалах докторской диссертации, защищенной с использованием материалов проекта, новизна вычислительных моделей подтверждена получением на программный комплекс «ПОТОК» регистрационных документов Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Достоверность основных результатов, полученных в ходе выполнения контракта подтверждается результатами экспериментальных исследований и опытной опробацией, а также работами других авторов в данном направлении. В частности в работе «Исследования и разработки Сибирского отделения Российской академии наук в области энергоэффективных технологий» под редакцией С.В.Алексеенко (Рос. Акад.наук, Сиб. отд-е, Ин-т теплофизики. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – 450 с. – (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 20)) подтверждаются основные выводы, полученные в ходе выполнения проекта. Сибирское отделение наук РАН является ведущим российским и одним из ведущих мировых центров в области разработки локальных энергетических установок на базе тепловых насосов.

- Назначение и область применения результатов проекта

1) Описание областей применения полученных результатов (области науки и техники; отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут или уже используются полученные результаты или созданная на их основе инновационная продукция);

Тригенерационная установка может быть использована для  энергетического снабжения промышленных предприятий и административных и жилых зданий, где требуется комплексное снабжение тепловой энергией, холодом и электрической энергией.

Рекомендации на проектирование и эксплуатацию ТГУ могут быть использованы проектными организациями при создании новых типов установок и эксплуатирующими организациями при оптимизации режимов энергоснабжения.

2) Описание направлений практического внедрения полученных результатов или перспектив их использования;

Результаты реализации проекта представлены Министерству энергетики Республики Татарстан и энергетическим организациям республики (ООО «КамЭнергоРемонт», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ТЭЦ-1»), вызвали активный интерес потенциальных потребителей, прорабатываются вопросы внедрения установок в системе предприятий ОАО «ТАТЭНЕРГО».

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-технических и технологических направлений; разработка новых технических решений; на изменение структуры производства и потребления товаров и услуг в соответствующих секторах рынка и социальной сферы.

На основе полученных результатов может быть создан класс высокоэффективных энергетических установок для промышленных предприятий и ЖКХ. В установках могут быть использованы двигатели ОАО «КАМАЗ» и других отечественных производителей, тепловые насосы Казанского компрессорного завода, что позволит создать отечественный продукт с высоким потенциалом импортозамещения.

4) Описание ожидаемых социально-экономических и др. эффектов от использования товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов (повышение производительности труда, снижение материало- и энергоёмкости производства, уменьшение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду, снижение риска смертности, повышение качества жизни и т.п.).

С социальной точки зрения установки позволяют использовать природный топливный газ с более высокой эффективностью, что приводит к снижению стоимости производства продукции промышленных предприятий, повышению их рентабельности, а как следствие к росту уровня жизни сотрудников предприятий. С экологической точки зрения, снижается уровень выбросов в окружающую среду, уменьшаются потери тепловой и электрической энергии в сетях за счет сокращения их протяженности. Уменьшается материалоемкость энергетических сетей и самих установок, снижаются затраты на строительные работы и уменьшаются затраты на ремонт и обслуживание установок.

5) Описание существующих или возможных форм коммерциализации полученных результатов: организация производства продукции и/или оказание услуг, в том числе с образованием нового юридического лица или без него; заключение лицензионных договоров, заключение договоров уступки прав на РИД, либо указать: «Коммерциализация проектом не предусмотрена».

Предполагается создание малого инновационного предприятия на основе КГТУ им. А.Н.Туполева и ООО «КамЭнергоРемонт» для производства и внедрения высокоэффективных тригенерационных установок. Возможна форма взаимодействия с предприятиями по созданию ТГУ на основе обычных хоздоговорных отношений. Предполагается оформление патента на опытный образец и продажа лицензий на производство установок.

6) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут быть созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД); указание предполагаемых или фактических рынков сбыта (с указанием сегмента, емкости и доли рынка и прогноза развития рынков сбыта на 5 лет), прогнозируемых или фактических объемов продаж на внутреннем и внешних рынках, предполагаемых сроков окупаемости.

Разработана и создана высокоэффективная локальная тригенерационная установка на базе газопоршневого двигателя КАМАЗ 820.20-200 с блоком утилизации теплоты и теплового насоса парокомпрессионного типа с коэффициентом использования топлива 3.5-5. Создан демонстрационный объект на территории ООО «КамЭнергоРемонт». Предполагается организовать производство установок совместно с ООО «КЭР» и выйти на объемы производства до 20 установок в год к 2014 году.

- Достижения молодых исследователей – участников Проекта.

В проекте принимал участие молодой исследователь Юнусов Ринат Рашитович, на данном этапе уже аспирант, младший научный сотрудник на кафедре Теоретических Основ Теплотехники. При его непосредственном участии удалось получить результаты моделирования и расчета новых типов теплообменных аппаратов, используемых в системах утилизации тепла. Полученные данные соответствуют мировому уровню в области теплообмена, что позволит использовать полученные результаты в разработке новых типов тригенерационных установок и выработке рекомендаций на проектирование данных систем.

В проекте принимал участие молодой исследователь Салахов Ришат Ризович, аспирант, младший научный сотрудник кафедры теоретических основ теплотехники КГТУ им. А.Н.Туполева. При его непосредственном участии были созданы новые конструкции и типы блоков утилизации ТГУ, проведен расчет системы утилизации для газопоршневого двигателя, проведены экспериментальные исследования характеристик ТГУ, выработка рекомендации на проектирование данных энергоустановок. Полученные данные соответствуют мировому уровню в области создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребление тепла и электроэнергии, что позволит использовать полученные результаты в разработке новых типов тригенерационных установок и выработке рекомендаций на проектирование данных систем.

- Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в области науки, образования и высоких технологий

Проект выполняется в рамках НИИ «ЭЭТ» КГТУ им. А.Н.Туполева, являющегося одним из динамично развивающихся подразделений университета, и практически все участники проект закрепляются на работу в НИИ.

В ходе выполнения проекта для выполнения работ привлекались студенты и аспиранты КГТУ им. А.Н.Туполева. Часть из них успешно сдала вступительные экзамены в аспирантуру КГТУ им. А.Н.Туполева и являются на данный момент аспирантами университета: Гараев, Юнусов, Мисбахетдинов. Основной проблемой сдерживающей закрепление молодых ученых в университете является отсутствие возможности решения жилищных проблем. Единственным вариантом является участие в жилищной ипотеке, что достаточно проблематично при существующем уровне заработной платы и стипендии.

- Перспективы развития исследований

В 2010-2011 гг. в ходе реализации проекта состоялись контакты исполнителей с аналогичными подразделениями Стокгольмского Королевского Технологического Университета (Швеция) и Технического Университета г. Вольфсбург (Германия) на предмет совместной подготовки заявок на участие в 7-й рамочной Программе Евросоюза. Достигнуты договоренности о совместном сотрудничестве, подготовлено соглашение с Вольфсбургом о взаимном сотрудничестве и обмене аспирантами и преподавателями. Предполагается подписание соглашения в начале сентября 2011 г.

- Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки

| № | Вид охраняемого РИД | Название | Вид охранного документа | № документа/ №заявки | Дата выдачи документа/дата подачи заявки | Страна патентования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изобретение | Теплообменный аппарат(варианты) | патент | 2372572/ 2007143840 | 10.11.2009/ 26.11.2007 | РФ |
| 2 | Полезная модель | Теплообменный аппарат | патент | 101102/ 2009149746 | 10.01.2011/ 31.12.2009 | РФ |
| 3 | Изобретение | Поршневое уплотнение для двигателя внутреннего сгорания | патент | 2386840/ 2008113861 | 20.04.2010/ 08.04.2008 | РФ |
| 4 | Изобретение | Цилиндропоршневая группа двигателя внутреннего сгорания | патент | 2372507/ 2008113860 | 10.11.2009/ 08.04.2008 | РФ |
| 5 | Программа ЭВМ | Программный комплекс «ПОТОК» для численного моделирования термогазодинамических процессов в энергоустановках | свидетельство о государственной регистрации | 2011613786/ 2011610306 | 16.05.2011/ 18.01.2011 | РФ |

- Список публикаций в рамках проекта

| № | Ф.И.О. участника проекта | Наименование публикации на русском языке | Наименование публикации на языке оригинала (для иностранных публикаций) | Реквизиты издания, опубликовавшего работу | Статус журнала (список ВАК, другой) | Краткое описание связи содержания публикации с результатами проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гуреев В.М., Гортышов П.Ю., Калимуллин Р.Р. | «Интенсификация теплообмена в вертикальных алюминиевых радиаторах» |  | «Энергетика Татарстана» Казань, №1, 2010 | Список ВАК |  |
| 2 | Гуреев В.М., Ермаков А.М., Гельманов Р.Р., Калимуллин Р.Р. | Разработка перспективных отопительных приборов из неметаллических материалов |  | Энергетика Татарстана 2010 №4. | Список ВАК |  |
| 3 | Гуреев В.М. | Автономный энергокомплекс на базе двигателя внутреннего сгорания и теплового насоса: программа расчета |  | Холодильная техника, Москва, №5,№6, 2010 | Список ВАК |  |
| 4 | Дружинин А.М., Гельманов Р.Р. | Нагарообразование и ресурс ДВС |  | Вестник машиностроения. Москва, №1, 2009. | Список ВАК |  |
| 5 | Ю. Ф. Гортышов, Р.Ш. Мисбахов | Экспериментальное исследование влияния добавок водорода в топливо на характеристики газопоршневого двигателя при изменении угла опережения зажигания |  | Авиационная техника. Казань, №4, 2009 | Список ВАК |  |
| 6 | Михеев Н.И., Саховский А.В., Хайрнасов К.Р., Кратиров Д.В. | Закономерности теплообмена термоанемометрической нити |  | Теплофизика и аэромеханика. 2010.–т.17, №2. С.189-196. | Список ВАК |  |
| 7 | Давлетшин И.А., Давлетшин А.И., Гольцман А.Е., Михеев Н.И. | Распределение статического давления в гладкой трубе на пульсирующих режимах течения |  | Труды Академэнерго .– 2010. №1, С.7-15. | Список ВАК |  |
| 8 | Михеев Н.И., Кратиров Д.В., Душин Н.С. | Моделирование нестационарных процессов в газотранспортных системах |  | Газовая промышленность. – 2010. №3 (643). С.50-51. | Список ВАК |  |
| 9 | Душина О.А., Молочников В.М., Паерелий А.А., Михеев Н.И., Леманов В.В. | Структура потока за выступом в канале в условиях ламинарно-турбулентного перехода |  | Теплофизика и аэромеханика. 2010.– Т.17, №3. С. 349-361. | Список ВАК |  |
| 10 | Давлетшин И.А., Михеев Н.И. | Отрывная область при обтекании препятствия пульсирующим потоком в канале |  | Изв. РАН МЖГ. – 2010. №5. С.85-90. | Список ВАК |  |
| 11 | Михеев Н.И., Саховский А.В., Кратиров Д.В. | Прогнозирование числа Рейнольдса по сигналу термоанемометрического детектора вихрей вихревого расходомера |  | Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2010. № 2, С.14-17. | Список ВАК |  |
| 12 | Дунай О.В., Еронин М.В., Кратиров Д.В., Михеев Н.И., Молочников В.М. | Вихри Кармана за плохообтекаемым телом в ограниченном турбулизированном потоке и при турбулизации пограничного слоя на теле |  | Изв. РАН. МЖГ. 2010.– №4. С.98-107. | Список ВАК |  |
| 13 | Гуреев В.М. | О некоторых особенностях вывода уравнений для расчета расхода топлива в основной и форсажной камерах сгорания приводных ВРД теплонасосных установок |  | Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. – Казань, № 1, 2010, стр. 35-39. | Список ВАК |  |
| 14 | Гуреев В.М. | Перспективы применения альтернативных хладагентов в тепловых насосах |  | Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. – Казань, № 1, 2010, стр. 30-34 . | Список ВАК |  |
| 15 | Гуреев В.М., Мисбахов Р.Ш., И.Ф. Гумеров | Улучшение экологических и экономических характеристик газопоршневого двигателя КАМАЗ 820.20.200 в составе электросиловой установки АП100С-Т400-1Р |  | Энергетика Татарстана №2 2009 г. | Список ВАК |  |
| 16 | Гортышов Ю.Ф., Дружинин А.М., Гуреев В.М. | Влияние газодинамических процессов на КПД и ресурс двигателя |  | Научно-технический и производственный журнал "Вестник машиностроения", №6, 2009 г. | Список ВАК |  |
| 17 | Ермаков А.М., Гуреев М.В.,Салахов Р.Р. | Разработка конструкции отопительных радиаторов из пластмасс для изготовления на термопластавтоматах. |  | Энергетика Татарстана №1 2011 | Список ВАК |  |

- Диссертации, представленные к защите в рамках проекта

| № | Ф.И.О. участника проекта | Наименование диссертации | Вид диссертации (кандидатская; докторская) | Наименование и шифр научной специальности | Номер диссертационного совета | Дата защиты диссертации (фактическая или плановая дата) | Краткое описание связи содержания диссертации с результатами проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давлетшин Ирек Абдуллович | Гидродинамические и тепловые процессы в пульсирующих турбулентных потоках | докторская | теплофизика и теоретическая теплотехника 01.04.14 | Д 212.079.02 | 22.04.2009 |  |
| 2 | Гуреев Виктор Михайлович | Повышение эффективности теплонасосных установок на основе численного и физического моделирования. | докторская | теплофизика и теоретическая теплотехника 01.04.14 | Д 212.079.02 | 10.11.2010 |  |
| 3 | Гельманов Равиль Ринатович | Повышение эффективности парокомпрессионных теплонасосных установок с приводом от ДВС | кандидатская | теплофизика и теоретическая теплотехника 01.04.14 | Д 212.079.02 | 13.05.2009 |  |
| 4 | Мисбахов Ринат Шаукатович | Влияние добавок водорода на технико-экономические и экологические показатели газовых и дизельных двигателей | кандидатская | теплофизика и теоретическая теплотехника 01.04.14 | Д 212.079.02 | 16.06.2010 |  |
| 5 | Еронин М.В. | Дорожка Кармана за обтекаемым телом вихревого расходомера в возмущенном потоке | кандидатская | теплофизика и теоретическая теплотехника 01.04.15 | Д 212.079.02 | 15.12.2010 |  |
| 6 | Гортышов Павел Юрьевич | Прогнозирование, разработка и исследование характеристик отопительных приборов с улучшенными технико-экономическими показателями | кандидатская | теплофизика и теоретическая теплотехника 01.04.14 | Д 212.079.02 | 29.09.2010 |  |
| 7 | Ширманов М. В. | Расчет теплообмена излучением в топках энергетических котлов в Р5– приближении метода сферических гармоник | кандидатская | теплофизика и теоретическая теплотехника 01.04.15 | Д 212.079.02 | 22.06.2011 |  |
| 8 | Зырянов И.А. | Влияние электростатического поля на ламинарное горение углеводородных жидкостей | кандидатская | теплофизика и теоретическая теплотехника 01.04.15 | Д 212.079.02 | 02.03.2011 |  |

- Выступления на конференциях

| № | Ф.И.О. участника проекта | Наименование доклада на русском языке | Наименование доклада на языке оригинала (для международных конференций) | Название конференции, дата и место проведения | Краткое описание связи содержания доклада с результатами проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гуреев В.М., Юнусов Р.Р., Ермаков А.М. | Исследование процессов теплообмена программным комплексом Fluent |  | Международная молодежная научно-техническая конференция «XVII Туполевские чтения», Казань, 26-28 мая 2009 г. |  |
| 2 | Гуреев В.М., Н.В. Блинова, А.С. Шинкарев | Мини-ТЭЦ на базе НК16-18СТ для энергоснабжения ОАО «КМПО» |  | Международная молодежная научно-техническая конференция «XVII Туполевские чтения», Казань, 26-28 мая 2009 г. |  |
| 3 | Гуреев В.М., А.Р. Гараев | Разработка малой энергетической установки для энергоснабжения частного с/х дома с использованием топливных пеллет |  | Международная молодежная научно-техническая конференция «XVII Туполевские чтения», Казань, 26-28 мая 2009 г. |  |
| 4 | Гуреев В.М., Р.Р. Салахов, А.М. Дружинин | Анализ утечек продуктов сгорания через поршневые уплотнения в двигателях внутреннего сгорания. |  | Международная молодежная научно-техническая конференция «XVII Туполевские чтения», Казань, 26-28 мая 2009 г. |  |
| 5 | Гуреев В.М., А.В. Корнилов, А.В. Сидоров | Экспериментальное исследование характеристик вихревого теплогенератора МУСТ-22 |  | Международная молодежная научно-техническая конференция «XVII Туполевские чтения», Казань, 26-28 мая 2009 г. |  |
| 6 | Гуреев В.М.,Е.В. Ефремова, И.В. Микрюков | Разработка методики расчета и моделирования процессов заливки блока цилиндров двигателя КАМАЗ |  | Международная молодежная научно-техническая конференция «XVII Туполевские чтения», Казань, 26-28 мая 2009 г. |  |
| 7 | Гуреев В.М., С.С. Курилов | Разработка систем дистанционного управления и контроля станков с ЧПУ на базе информационной сети |  | Международная молодежная научно-техническая конференция «XVII Туполевские чтения», Казань, 26-28 мая 2009 г. |  |
| 8 | Гуреев В.М., Блинов Н.В., Шинкарев А.С., Малков В.К. | Мини-ТЭЦ на базе НК16-18СТ для энергоснабжения ОАО «КМПО» |  | V Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики», 12-13 октября 2009 г. |  |
| 9 | Гуреев В.М., Сидоров А.В., Корнилов А.В. | Результаты экспериментальных исследований вихревого теплогенератора МУСТ-22 |  | V Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики», 12-13 октября 2009 г. |  |
| 10 | Гуреев В.М., Мац Э.Б., Гуреев М.В. | Разработка показателей эффективности воздушных холодильных машин и структурная оптимизация их схемных решений |  | V Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики», 12-13 октября 2009 г. |  |
| 11 | Гуреев В.М., Калимуллин Р.Р., Гортышов Ю.Ф., Гетман В.В. | Численно-экспериментальное исследование процесса тепло- и массообмена вблизи сложных поверхностей отопительных приборов в условиях естественной конвекции. |  | V Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики», 12-13 октября 2009 г. |  |
| 12 | Гуреев В.М., Мац Э.Б., Малышкин Д.А. | Повышение КПД энергетических газотурбинных установок. |  | V Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики», 12-13 октября 2009 г. |  |
| 13 | Гуреев В.М., Юнусов Р.Р., Ермаков А.М. | Моделирование и расчет гидродинамики утилизатора продуктов сгорания. |  | V Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики», 12-13 октября 2009 г. |  |
| 14 | Гортышов Ю.Ф., Дружинин А.М., Строганов В.А. | Повышение эффективности и ресурса судовых дизелей |  | Научно-техническая конференция «Современные технологии создания конкурентоспособной морской и речной техники и механизмы их финансирования» г. Казань, 18-20 ноября 2009 года |  |
| 15 | Юнусов Р.Р., Салахов Р.Р. | "Исследование характеристик теплообменного аппарата с модернизированной конструкцией" |  | Международная молодежная научная конференция XVIII Туполевские чтения, 26-28 мая 2010 года. Диплом лауреата 1 место |  |
| 16 | Юнусов Р.Р. | "Исследование характеристик теплообменного аппарата с модернизированной конструкцией" |  | Всероссийская научно-техническая школа-семинар "Российская аэрокосмическая декада" 1-7 октября 2010 г., Москва, Диплом лауреата 1 место. |  |
| 17 | Низамиев Л.Б., Юнусов Р.Р. | "О возможностях энергосбережения в производстве окиси этилена |  | "XI международный симпозиум "Энергоресурсоэффективность и энергосбережение" 30 ноября по 2 декабря 2010 года, Казань. |  |
| 18 | Р.Р. Гельманов, А.М. Ермаков, Р.Р. Салахов. | Особенности использования ДВС в качестве привода тепловых насосов. |  | V Международная школа-семинар молодых ученых и специалистов «Энергосбережение – теория и практика». 18 – 22 октября 2010 года, Москва. |  |
| 19 | А.М. Ермаков, В.М. Гуреев, С.Д. Губин, А.Р. Гараев, Т.Р. Галиуллин. | Разработка перспективного ветрогенератора микро-модульного типа. |  | III Всероссийская научно-техническая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ: ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!» 16– 18 ноября 2010 г., Омск. |  |
| 20 | Юнусов Р.Р., Салахов Р.Р. | Исследование характеристик теплообменного аппарата с модернизированной конструкцией |  | Международная конференция с элементами научной школы для молодежи «Инновационные разработки в области техники и физики низких температур» 8 – 10 декабря 2010 года, Москва |  |
| 21 | Р.Р.Салахов, А.М.Ермаков, И.Т.Мисбахитдинов | "Разработка экспериментального стенда для физического моделирования процессов в тригенерационной установке на базе газопоршневого двигателя и парокомпрессионной теплонасосной установки" |  | Международная конференция с элементами научной школы для молодежи «Инновационные разработки в области техники и физики низких температур» 8 – 10 декабря 2010 года, Москва |  |
| 22 | Салахов Р.Р. | "Экспериментальный стенд для физического моделирования процессов в тригенерационной установке на базе газопоршневого двигателя и парокомпрессионной теплонасосной установки" |  | 23-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция «Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» Казанское ВВКУ (военный институт) 16-18 мая 2011 г. |  |

- Внедрение результатов проекта в образовательный процесс

| № | Наименование образовательной программы | Тип программы | Уровень | Статус программы | Программа разработана в соответствии со стандартом | Уровень целевой группы | Потенциальные заказчики (география слушателей) | Планируемое количество слушателей (в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторный практикум по курсу «Автономные системы теплоснабжения». | Основная образовательная программа | специалитет | Новая программа для ВУЗа | собственные стандарты ВУЗа | студенты 3 курса | РФ | 30 |
| 2 | Энергетический комплекс промышленных предприятий | Основная образовательная программа | специалитет | Новая программа для ВУЗа | собственные стандарты ВУЗа | студенты 3,4 курса | РФ | 60 |

Руководитель работ по проекту  зав. Кафедры ТОТ                                      Гортышов Ю.Ф.